## Slide 1
1 路由器基本配置与应用
2 路由协议配置
静态路由，动态路由
园区网路由与系统集成

## Slide 2
路由器有多种模式：
普通用户--是路由器启动时的默认模式，提供有限的路由器访问权限，允许执行一些非设置性的操作
特权模式— 用于拷贝或管理整个配置文件
全局配置模式— 使用单行命令改变整个路由器的配置参数
其他配置模式—用来配置详细的参数
路由器可以设置节点名(hostname)、提示条(banner)、和接口的描述来方便路由器的标示
路由器的多种工作模式

## Slide 3: 配置路由器的网络接口
某园区网边界路由器R2与远程接入路由器R1互连，如图4.6所示。路由器需要LAN接口、WAN接口，激活IP路由协议，配置路由协议，配置链路连接协议（如HDLC或PPP）。

## Slide 4: LAN接口配置
（1）在特权模式下输入“config t”命令，按回车（↙）进入配置模式：R2(config)#。
（2）在配置模式下输入要配置的接口名：R2(config)#interface fastethernet 0/0↙，提示符变为R2(config-if）。
（3）输入“ip address”加IP地址和子网掩码，按回车键完成。如图8.5中LAN接口地址描述，该命令为R2(config-if)#ip address 218.27.100.1 254.254.254.128↙。
（4）激活接口。R2(config-if)#no shutdown↙，该命令生效后LAN接口处于活动状态。
（5）配置完成后，按Ctrl+Z组合键退出配置，回到特权模式（R2#）。可用“show ip interface f0/0”命令查看配置参数：R2# show ip interface f0/0↙。

## Slide 5: 路由信息
信息源
目的网络
直连 学习获得
10.1.1.0 172.16.1.0
转发接口
E0 S0
172.16.1.0
10.1.1.0
E0
S0
路由信息源,可到达路径,最佳路径

## Slide 6: 路由表
router#show ip route
  Codes: C - connected，S – static， R – RIP， O- OSPF
  IA - OSPF inter area，E1-OSPF external type 1
  E2 - OSPF external type 2，* - candidate default
  Gateway of last resort is 10.4.4.5 to network 0.0.0.0
  172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C 172.16.11.0 is directly connected, serial1/2 －直连路由
  O 172.22.0.0/16 [110/20] via 10.3.3.3, 01:03:01, Serial1/2 －OSPF
  S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.4.4.5 －默认路由
Notes: 路由表中包含了下列关键项：
l 目的地址：用来标识IP报文的目的IP地址或目的网络，32比特。
l 网络掩码：掩码由若干个连续“1”构成，写成文本形式时既可以用点分十进制表示，也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。它与目的地址一起标识目的主机或路由器所在网段的地址。其具体做法，是将目的地址和网络掩码“逻辑与”，然后即得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如：某个目的地址为129.102.4.10，掩码为254.254.0.0的主机或路由器所在网段的地址为129.102.0.0。
l 输出接口：说明IP报文将从该路由器的哪个接口转发出去。
l 下一跳IP地址：说明IP报文所经由的下一个路由器。
l 本条路由加入IP路由表的优先级：针对同一目的地，可能存在下一跳不同的若干条路由，这些不同的路由可能是由不同的路由协议发现的，也可以是手工配置的静态路由。优先级高（数值小）的路由将成为当前的最优路由。用户可以配置多条到同一目的地但优先级不同的路由，路由器将按优先级顺序选取唯一的一条路由供转发IP报文时使用。
根据路由目的地的不同，可以划分为：
l 子网路由：目的地为子网。
l 主机路由：目的地为主机。
另外，根据目的地与该路由器是否直接相连，又可分为：
l 直接路由：目的地所在网络与路由器直接相连。
l 间接路由：目的地所在网络与路由器并不直接相连。
为了不使路由表过于庞大，可以设置一条缺省路由。凡遇到查找路由表失败的IP报文，就选择按缺省路由进行转发。

## Slide 7: 路由的信息
O 172.16.4.0 [110/20] via 172.16.7.9, 00:00:23, Serial0
O -- 路由信息的来源 (OSPF)
172.16.4.0 -- 目标网络（或子网）
[110 -- 管理距离 (路由的可信度)
/20] -- 量度值 (路由的可到达性)
via 172.16.7.9 -- 下一跳地址 (下个路由器)
00:00:23 -- 路由的存活的时间 (时分秒)
Serial0 -- 出站接口

## Slide 8: 如何生成路由表呢？三种方法
直连路由 （与路由器接口相连的网段）
静态路由 （手工添加路由信息）
动态路由 （由动态路由协议自动学习到）

## Slide 9: 直连路由
目标网段 出口
C 192.164.1.0 Fastethernet 0
C 192.164.2.0 Fastethernet 1
C 192.164.3.0 Fastethernet 2
192.164.1.1
192.164.2.1
192.164.3.1
F0
F2
F1

## Slide 10: 静态路由
静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息。
静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外，它的另一个好处是网络安全保密性高。

## Slide 11: 静态路由
172.16.2.2
S0
172.16.2.1
B
A
B
S0
192.164.10.1
202.99.4.1
F0
F0
192.164.10.5
202.99.4.3
RA
C 192.164.10.0 F0
C 172.16.2.0 S0
RB
C 202.99.4.0 F0
C 172.16.2.0 S0
RA 去往202.99.4.0
？
手工添加告诉路由器去往202.99.4.0走S0接口这条路
S 202.99.4.0 S0
RB 去往192.164.10.0
？
手工添加告诉路由器去往192.164.10.0走S0接口这条路
S 192.164.10.0 S0

## Slide 12: 静态路由
静态路由配置命令
  配置静态路由用命令ip route
  router(config)#ip route [网络编号] [子网掩码] [转发路由器的IP地址/本地接口]
  例：ip route 192.164.10.0 255.255.255.0 serial 0
静态路由描述转发路径的方式有两种
  指向本地接口（即从本地某接口发出）
  指向下一跳路由器直连接口的IP地址（即将数据包交给X.X.X.X）

## Slide 13: 静态路由
静态路由的一般配置步骤
  1.为路由器每个接口配置IP地址
  2.确定本路由器有哪些直连网段的路由信息
  3.确定网络中有哪些属于本路由器的非直连网段
  4.添加本路由器的非直连网段相关的路由信息

## Slide 14: 缺省路由
缺省路由一般使用在stub网络中（称末端或存根网络），stub网络是只有1条出口路径的网络。使用默认路由来发送那些目标网络没有包含在路由表中的数据包。
缺省路由可以看作是静态路由的一种特殊情况。
配置缺省路由用如下命令：
  router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [转发路由器的IP地址/本地接口]

## Slide 15: 缺省路由
172.16.2.1
SO
172.16.1.0
172.16.2.2
网络
B
0.0.0.0
routerB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
Internet 上 大约99.99%的路由器上都存在一条缺省路由!
A
B

## Slide 16: 动态路由协议
RIP 路由信息协议(Version 1和2)
OSPF 开放式最短路径优先

## Slide 17: Cisco路由器配置动态路由协议步骤
两步：
  在全局配置模式…
    启动路由协议
    Router(config)# router protocol [process-id]
    [process-id]是IGRP、EIGRP中的自治系统号。
  在路由器的子配置模式…
    增加直联的网络号
    Router(config-router)# network A.B.C.D.
    A.B.C.D. 是网络地址(例如：172.16.0.0)

## Slide 18: 配置RIP协议
1、开启RIP路由协议进程
  Router(config)#router rip
2、申请本路由器参与RIP协议的直连网段信息
  Router(config-router)#network 192.164.1.0
3、指定RIP协议的版本2(默认是version1)
  Router(config-router)#version 2
4、在RIPv2版本中关闭自动汇总
  Router(config-router)#no auto-summary

## Slide 19: OSPF协议
OSPF配置如下：
  1、创建loopback接口，定义ROUTE ID
    routerA(config)#interface loopback 10
    routerA(config)#ip address 192.164.100.1 255.255.255.255
  2、开启OSPF进程
    routerA(config)#router ospf 10
  3、申请直连网段
    routerA(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
    注意反掩码和区域号
0－表示比较该比特位
1－表示不比较该比特位