## Slide 1
计算机网络

## Slide 2
教材

## Slide 3
参考教材

## Slide 4
课程主要教学内容：
1、计算机网络概述（协议和体系结构）
2、应用层
3、传输层
4、网络层
5、链路层和局域网
6、无线网

## Slide 5
考核方式：
本课程为考试课，考试方式为闭卷。学生总评成绩由考试成绩和平时成绩组成，考试占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%，学生总评成绩要注重过程考核，平时成绩可以由考勤（ 10%）、课堂表现（ 10%）、作业（ 10%）等组成。

## Slide 6: 1: 计算机网络概述
Our goal:
认识一些术语terminology
后续有更加深入的介绍
策略:
  使用 Internet 为例
Overview:
什么是计算机网络?
网络边缘;
主机, 接入网, 物理介质
网络核心:
包/电路交换, Internet架构
性能: 丢包, 延迟, 吞吐率
安全性
什么是协议?协议层次, 服务模型
历史

## Slide 7: Chapter 1: roadmap
  1.1 什么是 Internet?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    电路交换, 数据报交换, 网络结构
  1.4 包交换网络中的延迟, 丢包和吞吐率
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全性
  1.7 历史

## Slide 8: Internet 应用
World’s smallest web server
http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic.html
IP picture frame
http://www.ceiva.com/
Web-enabled toaster +
weather forecaster
Internet phones

## Slide 9: 什么是 Internet:组成
成千上万联网计算设备:
主机=端系统
(hosts) = (end systems)
  运行网络应用
Home network
Institutional network
Mobile network
Global ISP
Regional ISP
router
PC
server
wireless
laptop
cellular
handheld
wired
links
access
points
通信链路
  光纤(fiber),
  铜线(copper),
  无线电(radio)
  传输链路: 带宽
路由(routers)
前向转发数据报(一段数据)

## Slide 10: 什么是 Internet:组成
协议：控制发送和接受消息
  e.g., TCP, IP, HTTP, Ethernet
Internet: 网络的网络
  层次结构
  Internet & Intranet
Internet 标准
  RFC: Request for comments
  IETF:
  Internet Engineering Task Force（因特网工程任务组）
Home network
Institutional network
Mobile network
Global ISP
Regional ISP

## Slide 11: 什么是 Internet:服务
通信架构
使分布式应用成为可能:
  Web, VoIP, email, games, e-commerce, file sharing
通信服务
提供给应用:
  为源/目的主机提供可靠通信
  尽最大努力通信
  ” best effort” (不可靠通信)

## Slide 12: Chapter 1: roadmap
  1.1 什么是 Internet?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    电路交换, 数据报交换, 网络结构
  1.4 包交换网络中的延迟, 丢包和吞吐率
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全性
  1.7 历史

## Slide 13: 网络架构:
网络边缘:
  应用和主机
接入网, 物理介质:
  有线, 无线
  通信链路
网络核心:
  互联的路由
  网络的网络
  (network of networks)

## Slide 14: 网络边缘:
端系统
  运行终端程序, 在网络边缘
  e.g. Web, email
客户机/服务器模式(client/server)
  客户机发起请求,
  从一直开机的服务器接收相应
  e.g. Web browser/server; email client/server
端到端模式
( peer-peer)
  很少使用或者不使用服务器
  e.g. Skype, BitTorrent
client/server
peer-peer

## Slide 15: 网络边缘：面向连接服务
目标: 在端系统之间传送数据
握手：事先设置准备数据传送
  人类协议Hello, 返回hello
  在两台通信主机中建立“状态”
TCP - 传输控制协议
  因特网的面向连接服务
TCP服务[RFC 793]
可靠的，有序的字节流数据传送
  丢包: 确认和重传
流控制:
  发送方不能过载接收方
拥塞控制:
  当网络拥塞时发送方“降低发送速率”

## Slide 16: 网络边缘：无连接服务
目的: 在端系统之间传送数据
  与前面相同!
UDP - 用户数据报协议[RFC 768]:
  无连接
  不可靠的数据传送
  无流控
  无拥塞控制
使用TCP的应用：
HTTP (Web), FTP (文件传送), Telnet (远程注册), SMTP (电子邮件)
使用UDP的应用:
流媒体，电信会议，DNS，以太网电话

## Slide 17: 接入网, 物理介质
Q: 端系统如何与边缘路由连接?
住宅接入网络
机构接入网络 (school, company)
移动接入网络

## Slide 18: 可信访问: 点到点(point to point)访问
使用 调制解调器(modem)拨号
  最高至56Kbps访问速度
  不能同时上网和电话
  现在已经很少使用

## Slide 19: 可信访问: 点到点(point to point)访问
数字用户线 DSL: (Digital Subscriber Line)
  由电信公司部署
  最高2.5 Mbps 上行 (typically < 1Mbps)
  最高24 Mbps 下行 (typically < 10 Mbps)
  专有的电话接入

## Slide 20
data, TV transmitted at different
frequencies over shared cable
distribution network
cable
modem
splitter
…
cable headend
CMTS
ISP
cable modem
termination system
HFC: (hybrid fiber coax)
  非对称性: 最高30Mbps 下行速率, 2 Mbps 上行传输速率
线缆网络
  多户家庭共享cable接入
有线电视接入: 线缆网络

## Slide 21: 可信访问: 点到点(point to point)访问
无源光网络(PON，Passive Optical Network)

## Slide 22: 公司接入: 局域网(LAN,local area networks)
公司或者学校采用局域网接入
以太网(Ethernet):
  10 Mbs, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps Ethernet
  端系统直接接入以太网交换机
LANs: chapter 5

## Slide 23: 无线接入网络
共享无线接入
无线网络将端系统链接至路由
  基站 ，AP(access point)
无线 LANs:
  802.11b/g (WiFi): 11 or 54 Mbps
广域无线接入
  电信公司提供, 范围10km
  速度1 -10 Mbps
  3G, 4G: LTE
router
base
station
access point

## Slide 24: 物理介质
比特Bit:
在接受和发送者之间传播
物理链路:
接受和发送者之间的连接
guided media（引导型介质）:
  信号在固态介质中传播:
  copper, fiber, coax
unguided media（非引导型介质）:
  信号自由传播：
  e.g., radio
双绞线(TP,Twisted Pair)
  四对绝缘线
  Category 5:
  100 Mbps, 1 Gpbs Ethernet
  Category 6: 10Gbps

## Slide 25: 物理介质
同轴电缆:
两根同轴的铜线
基带传输:
  单信道
  老式 Ethernet
宽带传输:
  多信道
  HFC
光缆:
玻璃光纤，承载光信号
以bit为单位
高速传输:
  高速点对点(e.g., 10’s-100’s Gps)
错误率低
传输距离远
电磁干扰少
Notes: 这种未经调制的信号所占用的频率范围叫基本频带（这个频带从直流起可高到数百千赫，甚至若干兆赫），简称基带（base band）。基带传输是一种不搬移基带信号频谱的传输方式。
通过借助频带传输，可以将链路容量分解成两个或更多的信道，每个信道可以携带不同的信号，这就是宽带传输

## Slide 26: 物理介质: radio
电磁波承载信号
没有物理线路
双向传播受环境影响:
  反射(reflection )
  受障碍物影响
  (obstruction by objects)
  干涉(interference)
无线电链路类型:
微波
  e.g. <45 Mbps
LAN (e.g., Wifi)
  11Mbps, 54 Mbps
wide-area (e.g., cellular)
  3G cellular: ~ 1 Mbps
satellite
  Kbps ~45Mbps
  270 msec 端到端延迟
  同步、低轨卫星

## Slide 27: Chapter 1: roadmap
  1.1 什么是 Internet?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    电路交换, 数据报交换, 网络结构
  1.4 包交换网络中的延迟, 丢包和吞吐率
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全性
  1.7 历史

## Slide 28: 网络核心
路由器构成的网络
原则性问题:
数据如何通过网络交换?
  电路交换(circuit switching)
  每次呼叫都有专用线路
  电话网络
  报交换(packet-switching)
  数据封装在独立的“chunks”

## Slide 29: 网络核心: 电路交换
对呼叫进行端到端资源保留
带宽和交换容量：
专用资源: 没有共享
电路级性能：
呼叫建立过程：

## Slide 30: 网络核心: 电路交换
网络资源 (e.g., 带宽)
划分成片 ” pieces”
每次呼叫分配若干片
每次呼叫分到的片若空闲，则浪费(no sharing)
带宽通过复用技术分配
  频分复用
  (frequency division)
  时分复用
  (time division)

## Slide 31: 电路交换: FDM and TDM
FDM
frequency
time
TDM
frequency
time
4 users
Example:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 32: 数字的例子
从主机A到主机B经一个电路交换网络发送一个640,000 比特的文件需要多长时间？
  所有链路是1.536 Mbps
  每条链路使用具有24个时隙的TDM
  创建端到端电路需500 msec
将该例子计算出来!

## Slide 33: 网络核心: 数据报交换
每个端到端数据流都划分为
” packets ”
用户 A, B 的数据包共享网络资源
每个数据包发送时使用全部的带宽
资源按需分配
存在资源竞争:
总需求可能超过可用资源
存储和转发
(store and forward):
数据包每次移动一跳(hop)
  节点在接收到整个数据报后才前向转发
带宽分片
专用资源预留

## Slide 34: 数据报交换: 统计复用 Statistical Multiplexing
A & B 的数据包序列没有固定的模式、带宽按需共享
 statistical multiplexing.
TDM: 每个主机都得到相同的时隙(slot)
A
B
C
100 Mb/s
Ethernet
1.5 Mb/s
D
E
statistical multiplexing
queue of packets
waiting for output
link

## Slide 35: 数据报交换: 存储转发 store-and-forward
以速度R bps传送 L bits需要 L/R 秒
  store and forward:
  路由器在接收到整个数据报后才前向转发
延迟 = 3L/R
(若传播延迟为0)
Example:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
传输延迟= 15 sec
R
R
R
L

## Slide 36: 数据报交换 vs. 电路交换
1 Mb/s link
每个用户:
  100 kb/s 活跃状态时速率
  10%活跃时间
电路交换:
  10 users
包交换:
  35 users,
  > 10个用户同时活跃概率为 .0004
数据报交换可以容纳更多的用户!
N users
1 Mbps link

## Slide 37: 数据报交换vs. 电路交换
优点：对于突发性数据有利
  资源共享
  简单，无呼叫建立过程
过度的拥挤: 延迟或丢包
  需要专门协议处理可靠通信, 拥塞控制
Q: 如何提供电路级的服务?
  audio/video 需要带宽保证
  是一个没有解决的问题 (chapter 7)
数据报交换的问题？

## Slide 38: 分组交换网络：转发
目的: 从源到目的地通过路由器移动分组
  我们将学习几种路径选择(即选路)算法 (chapter 4)
数据报网络:
  分组中的目的地址决定下一跳
  在会话中路由可以变化
  类比: 驾车，询问方向
虚电路网络:
  每个分组携带标签(虚电路ID)，标签决定下一跳
  固定的路径在呼叫建立时决定，在呼叫期间保持不变
  路由器保持每呼叫状态

## Slide 39: 网络分类
电信网络
电路交换网络
FDM
TDM
分组交换网络
具有VC的网络
数据报网络
数据报网络不是面向连接的，而是无连接的 。
因特网为应用提供了面向连接服务 (TCP) 和无连接服务 (UDP) 。

## Slide 40: Internet 架构: 网络的网络
Question: given millions of access ISPs, how to connect them together?
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Notes: 40

## Slide 41: Internet 架构: 网络的网络
Option: connect each access ISP to every other access ISP?
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
connecting each access ISP to each other directly doesn’t scale: O(N2) connections.
Notes: 41

## Slide 42: Internet 架构: 网络的网络
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Option: connect each access ISP to a global transit ISP? Customer and provider ISPs have economic agreement.
global ISP
Notes: 42

## Slide 43: Internet 架构: 网络的网络
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
But if one global ISP is viable business, there will be competitors ….
ISP B
ISP A
ISP C
Notes: 43

## Slide 44: Internet 架构: 网络的网络
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
But if one global ISP is viable business, there will be competitors …. which must be interconnected
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
IXP
peering link
Internet exchange point
Notes: 44

## Slide 45: Internet 架构: 网络的网络
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… and regional networks may arise to connect access nets to ISPS
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
IXP
regional net
Notes: 45

## Slide 46: Internet 架构: 网络的网络
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… and content provider networks (e.g., Google, Microsoft, Akamai ) may run their own network, to bring services, content close to end users
ISP B
ISP A
ISP B
IXP
IXP
regional net
Content provider network
Notes: 46

## Slide 47: Internet 架构: 网络的网络
层次化架构
核心: “tier-1” ISPs
(e.g., Verizon, Sprint, AT&T, Cable and Wireless)
  国家/国际性覆盖
  无相平等
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier-1 providers interconnect (peer) privately

## Slide 48: Internet 架构: 网络的网络
“Tier-2” ISPs: 较小 ISPs(通常是地区性)
  与tier-1 ISPs相连, 有时tier-2 ISPs之间也会相连
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP pays tier-1 ISP for connectivity to rest of Internet
tier-2 ISP is customer of
tier-1 provider
Tier-2 ISPs also peer privately with each other.

## Slide 49: Internet 架构: 网络的网络
“Tier-3” ISPs and 本地ISPs
  最后一跳网络(“access network”) ，与用户相连
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Local and tier- 3 ISPs are customers of
higher tier ISPs
connecting them to rest of Internet

## Slide 50: Internet 架构: 网络的网络
Introduction
  “tier-1” commercial ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT )
  content provider network (e.g, Google):
  将自己的数据中心与Internet互联, 绕过tier-1, regional ISPs
1-50
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
Regional ISP
Regional ISP
IXP
IXP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Google
IXP
Notes: 50

## Slide 51: Internet 架构: 网络的网络
一个通过网络的数据报!
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP

## Slide 52: Chapter 1: roadmap
  1.1 什么是 Internet?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    电路交换, 数据报交换, 网络结构
  1.4 包交换网络中的延迟, 丢包和吞吐率
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全性
  1.7 历史

## Slide 53: 延迟和丢包的发生?
数据报在路由缓冲区中排队
数据报到达速率超过链路容量
数据报排队, 等待发送
A
B
packet being transmitted (delay)
packets queueing (delay)
free (available) buffers: arriving packets
dropped (loss) if no free buffers

## Slide 54: 数据报延迟的四个来源
1. 节点处理
(nodal processing)
  检差比特错误
  决定输出链路
A
B
propagation
transmission
nodal
processing
queueing
2. 排队
(queueing)
  在输出链路等待传输的时间
  依赖于路由器拥塞程度

## Slide 55: 数据报交换网路中的延迟
3. 传输延迟
(Transmission delay)
R=链路带宽 (bps)
L=数据报长度 (bits)
发送到链路的时间= L/R
4. 传播延迟
(Propagation delay)
d = 物理介质长度
s = 介质传输速度
(~2x108 m/sec)
传播延时= d/s
A
B
propagation
transmission
nodal
processing
queueing
Note: R 、s 是完全不同的概念!

## Slide 56: 类比
车辆移动速度100 km/hr
收费站12 sec 处理一辆车 (传输时间)
车~bit; 车队~ packet
Q: 一个车队多久抵达下一收费站?
车队通过收费站时间
= 12*10 = 120 sec
最后一辆车到达下一收费站的时间: 100km/(100km/hr)= 1 hr
A: 62 minutes
toll
booth
toll
booth
ten-car
caravan
100 km
100 km

## Slide 57: 车队的类比(续)
车现在以1000 km/hr “传播”
收费站现在服务一辆车需1分钟
问题: 在第一个收费站服务所有车之前，有车到达第二个收费站？
是的! 7分钟后，第一辆车到达第二个收费站，第八辆车仍在第一个收费站。
在分组全部在第一个路由器传输之前，该分组的第一个比特能够到达第二个路由器！
收费站
收费站
10辆车的车队
100 km
100 km

## Slide 58: 节点延迟
dproc = 处理延时
  一般为 微秒 (microsecs)
dqueue = 排队延时
  决定于拥塞
dtrans = 传输延时
  = L/R, 低速链路明显
dprop = 传播延时
  几微秒～几百微秒

## Slide 59: 排队延迟
R=带宽
(link bandwidth, bps)
L=数据报长
(packet length, bits)
a=平均到达速率
(average packet arrival rate)
流量密度= La/R
La/R ~ 0: 平均排队延时较小
La/R -> 1: 延时变大
La/R > 1: 超过节点服务能力，延时变的无限大!

## Slide 60: 真实的数据报延迟和路由
Traceroute program (Tracert):
提供了源到目的地节点端到端路径、时延的检测功能:
  对途径的每个路由i发送3个检测数据报；
  路由 i 返回检测结果；
  发送、接收的时间间隔为时延，同时显示路由器i的名字、地址.
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 61: 真实的数据报延迟和路由
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr
Three delay measurements from
gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu
* means no response (probe lost, router not replying)
trans-oceanic
link

## Slide 62: 数据报丢失
队列所在的内存有限
队列满了以后到达的数据包会丢失(lost)
丢失的数据包会被重传, 或者根本不会被重传
A
B
packet being transmitted
packet arriving to
full buffer is lost
buffer
(waiting area)

## Slide 63: 吞吐率
(throughput): 发送和接收者之间数据传输的速率 (bits/time unit)
  即时: 任何给定时间的速率
  平均: 较长时间内的平均速率
server, with
file of F bits
to send to client
link capacity
Rs bits/sec
link capacity
Rc bits/sec
pipe that can carry
fluid at rate
Rs bits/sec)
pipe that can carry
fluid at rate
Rc bits/sec)
server sends bits
(fluid) into pipe

## Slide 64: 吞吐率(more)
Rs < Rc 哪个是端到端的平均速率?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc 哪个是端到端的平均速率?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
在路径上最终限制端到端吞吐率的链路
瓶颈链接

## Slide 65: Internet 中吞吐率:
10 connections (fairly) share backbone bottleneck link R bits/sec
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
单个连接的吞吐率: min(Rc,Rs,R/10)
现实生活中:
Rc or Rs
通常是瓶颈链接

## Slide 66: Chapter 1: roadmap
  1.1 什么是 Internet?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    电路交换, 数据报交换, 网络结构
  1.4 包交换网络中的延迟, 丢包和吞吐率
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全性
  1.7 历史

## Slide 67: 什么是协议(protocol)?
人类的协议:
“what’s the time?”
“I have a question”
introductions
… 定义了
发送的 消息
接收 消息 后采取的动作
网络协议:
机器而不是人类
Internet 中的所有通讯都由协议来规范
协议定义了
格式,
发送或接收消息的次序,
发送接收消息后采取的动作

## Slide 68: 什么是协议?
人类的协议和计算机网络的协议:
Hi
Hi
Got the
time?
2:00
TCP connection
request
TCP connection
response
Get http://www.awl.com/kurose-ross
<file>
time

## Slide 69: 协议层次
网络非常复杂!
many “pieces”:
  hosts
  routers
  links of various media
  applications
  protocols
  hardware, software
Question:
网络有一定的组织结构吗?
至少在我们学习这门课的时候?

## Slide 70: 机场的登机顺序
一系列步骤
票务
ticket (purchase)
托运
baggage (check)
安检
gates (load)
起飞
runway takeoff
飞机路由
airplane routing
票务
ticket (complain)
取行李
baggage (claim)
出口
gates (unload)
降落
runway landing
飞机路由
airplane routing
airplane routing

## Slide 71: 航空运输的层次
ticket (purchase)
baggage (check)
gates (load)
runway (takeoff)
airplane routing
departure
airport
arrival
airport
intermediate air-traffic
control centers
airplane routing
airplane routing
ticket (complain)
baggage (claim
gates (unload)
runway (land)
airplane routing
ticket
baggage
gate
takeoff/landing
airplane routing
Layers: 每一层次都实现一定的功能
  层次内部实现一定功能
  依赖于其他层次提供的服务

## Slide 72: 为什么分层?
处理复杂的问题:
简化处理：
准确的结构定义能够区分、界定复杂系统各个组成部门的功能和边界
  层次化参考模型( reference model) 提供讨论
便于维护：
模块化易于维护, 更新系统
  某层服务功能的实施、更新独立于其它层次，提高结构稳定性
  e.g., 登机口的改变不会影响旅客接受的服务质量
好像也没其它坏处?

## Slide 73: Internet 协议栈
应用层(application):
  支持网络应用
  FTP, SMTP, HTTP
传输层(transport):
  process-process 数据传输
  TCP, UDP
网络层(network):
  从源到目的地路由数据包
  IP, routing protocols
链路层(link):
  相邻两个网络设备之间传输数据
  PPP, Ethernet
物理层(physical):
  bits “on the wire”
application
transport
network
link
physical

## Slide 74: ISO/OSI 参考模型
表示层(presentation):
  允许应用程序解释数据含义
  , e.g., 加密, 压缩, 特定编码
  会话层(session):
  同步，数据恢复，会话状态
Internet 没有这两层 !
  认为这些服务应该在应用层中实现
application
presentation
session
transport
network
link
physical

## Slide 75: 封装Encapsulation
source
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
M
段segment
Ht
数据报datagram
destination
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch
消息message
M
Ht
M
Hn
帧frame

## Slide 76: 层次化逻辑通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
data
data
E.g.: 传输层
从应用接收数据报
加上地址, 可靠性检查信息
发送报文段到对等端
等对等端的确认消息
类比: 邮局
data
transport
transport
ack

## Slide 77: 层次化物理通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
数据
数据

## Slide 78: Chapter 1: roadmap
  1.1 什么是 Internet?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    电路交换, 数据报交换, 网络结构
  1.4 包交换网络中的延迟, 丢包和吞吐率
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全性
  1.7 历史

## Slide 79: 网络安全
网络安全问题是关于:
  坏人如何攻击计算机网络
  如何防卫
  如何设计网络架构能够防御攻击
Internet 设计时没有考虑安全问题
  最初的设想是:
  “透明网络中一群互相信任的用户” 
  Internet 协议设计者采用“catch-up”的策略
  每一个层次都有防御策略!

## Slide 80: 信息安全
  保密性
  具有一定保密程度的信息只能让有权读到或更改的人读到和更改。
  完整性
  在存储或传输信息的过程中，原始的信息不能允许被随意更改。
  可用性
  对于信息的合法拥有和使用者，在他们需要这些信息的任何时候，都应该保障他们能够及时得到所需要的信息。
  不可抵赖性
  对自己行为的不可抵赖及对行为发生的时间的不可抵赖。

## Slide 81: 恶意软件 通过 Internet进入主机
恶意软件(Malware)
可能是 病毒(virus), 蠕虫(worm), 或木马(trojan horse).
间谍恶意软件(Spyware malware)
记录键盘, 访问过的网址,上传用户信息.
僵尸网络(Botnet)
感染的主机组成僵尸网络, 发动spam 和 DDoS 攻击.
特点：自我复制
恶意软件通常能够自我复制: 从感染的主机, 伺机进入其他有类似缺陷的主机

## Slide 82: 通过Internet将恶意软件注入主机
Trojan horse
  它是指用于控制另一台计算机的一段特定的程序（木马程序）
  控制端；即被控制端
  通常潜伏于网页
  (Active-X, plugin)
Virus
  破坏计算机功能或者数据的代码
  自我复制的一组计算机指令或者程序代码
Worm:
  传播它自身功能的拷贝或某些部分到其他的计算机系统
  网络或者系统漏洞进行传播
  自我复制: 感染其他用户、主机
Sapphire Worm: aggregate scans/sec
in first 5 minutes of outbreak (CAIDA, UWisc data)

## Slide 83: 服务器和网络架构的攻击
拒绝服务攻击
Denial of service (DoS): 攻击者通常使用过量的服务请求或流量，使资源(server, bandwidth) 不可用
1. 选择目标
2. 闯入周边的主机
3. 发送数据包到目标主机
target

## Slide 84: 数据报监听
Packet sniffing:
  广播介质(共享Ethernet, 无线局域网)
  在网络接口混杂模式下读取/记录所有经过的数据报
A
B
C
src:B dest:A payload
  Wireshark ：一个免费的sniffer，可以用它来学习网络

## Slide 85: 重放攻击
record-and-playback:
  监听敏感信息(e.g., password), 在以后使用
  或录制正常数据，通过重放，麻痹网络管理员
A
B
C
src:B dest:A user: B; password: foo

## Slide 86: Chapter 1: roadmap
  1.1 什么是 Internet?
  1.2 网络边缘
    end systems, access networks, links
  1.3 网络核心
    circuit switching, packet switching, network structure
  1.4 包交换网络中的延迟, 丢包和吞吐率
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全性
  1.7 History