## Slide 1
Chapter 5 Link Layer and LANs
计算机网络:自顶向下方法（第6版）
J.F.Kurose，K.W.Ross著,陈鸣译, 机械工业出版社,2014.
Computer Networking: A Top-Down Approach(Sixth Edition)
J.F.Kurose，K.W.Ross,2012.
本PPT改编自英文版教材附带的PPT。

## Slide 2: Chapter 5: The Data Link Layer
目标:
理解链路层服务的原理:
  共享广播信道: 多路访问
  链路层寻址
  局域网技术：Ethernet VLANS

## Slide 3: Chapter 5: Link Layer
5.1 概述和服务
5.2 检错和纠错
5.3 多路访问协议
5.4 链路层地址
5.5 以太网
5.6 链路层交换机

## Slide 4: Link Layer: 简介
一些专有名词:
主机 和路由是节点 (nodes)
通信路径中连接相邻节点的通信信道称为链路 (links)
  wired links
  wireless links
  LANs
layer-2 数据单元 帧(frame),
封装上层数据报
data-link layer ：网络层数据报通过路径中的单段链路、一个节点向相邻节点进行传输

## Slide 5
数据报在路径的不同链路上可能由不同链路层协议所承载:
  e.g., 第一段链路Ethernet 第二段链路frame relay， 第三段链路802.11
每个链路层协议提供不同的服务
  e.g., 有些链路层，可能不提供rdt 传输
Link Layer:背景

## Slide 6: 链路层服务
成帧, 链路接入:
  封装数据报成帧, 添加头部, 尾部
  共享介质的访问
  帧头部使用“MAC” 地址标识源、目的地址
    与IP 地址不同!
相邻节点的可靠交付
  已经讨论过这个问题(chapter 3)!
  低比特差错的链路较少使用(fiber, some twisted pair)
  wireless links:高比特差错
    Q: 为什么需要端到端、节点到节点的可靠性?

## Slide 7: 链路层服务(more)
流控:
  发送和接收节点的同步问题
差错检测:
  信号衰减、噪音引起的比特差错.
  接收端检测错误:
    丢弃数据帧或示意发送方重传
差错纠正:
  接收端检测错误并且纠正比特错误
半双工和全双工
  半双工, 链路两端的节点都可以发送数据，但是不能同时发送

## Slide 8: 链路层在何处实现?
在每一台主机、路由器的
网络适配器 “adaptor” (NIC network interface card)
  Ethernet card, PCMCI card, 802.11 card
  实现链路层, 物理层
与 主机系统总线连接
由硬件和软件组成
controller
physical
transmission
cpu
memory
host
bus
(e.g., PCI)
network adapter
card
host schematic
application
transport
network
link
link
physical

## Slide 9: 适配器通信
发送端:
  封装datagram 为 frame
  增加差错检测, rdt, 流量控制位, etc.
  接收端
  检查差错检测, rdt, 流量控制位, etc
  提取datagram, 交付给接收端的上层协议
controller
controller
sending host
receiving host
datagram
datagram
datagram
frame

## Slide 10: Chapter 5: Link Layer
5.1 概述和服务
5.2 检错和纠错
5.3 多路访问协议
5.4 链路层地址
5.5 以太网
5.6 链路层交换机
5.7 PPP
5.8 链路虚拟化: MPLS

## Slide 11: Chapter 5: Link Layer
5.1 概述和服务
5.2 检错和纠错
5.3 多路访问协议
5.4 链路层地址
5.5 以太网
5.6 链路层交换机

## Slide 12: 多路访问协议
两种类型链路:
点对点：(point-to-point)
  拨号网络的PPP
  Ethernet 交换机和主机之间的点对点链路
广播链路：(broadcast，共享的链路或介质)
  共享式以太网
  802.11 无线网络
shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)
shared RF
(e.g., 802.11 WiFi)
shared RF
(satellite)
humans at a
cocktail party
(shared air, acoustical)

## Slide 13: 多路访问协议
共享广播信道的访问
两个或更多节点的同时传输会产生干涉
  冲突(collision)：节点同时接到多个帧
多路访问协议(multiple access protocol)
节点共享信道的分布式算法,
i.e., 决定了哪个节点、什么时候能够传输
关于信道共享的通信必须使用信道本身进行通信!
没有其它信道可以用于节点之间协调

## Slide 14: 理想的多路访问协议
速率为R bps的广播信道
1. 一个节点传输时, 能够以速率R传输.
2. 当 M 个节点传输时，每个节点以速率R/M传输
3. 完全的分布式:
  没有中心节点参与协调
  没有时钟、时隙(clocks, slots)同步
4. 实现简单

## Slide 15: 7.4.1 信道访问协议概述
信道共享技术的分类有：
  ①固定信道划分协议
  ②随机访问协议
  ③轮流访问协议
固定信道划分协议主要有:
    时分复用；频分复用；码分多址等
随机访问协议主要有：
    纯ALOHA、时隙ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA等
轮流访问协议主要有：
    轮询协议和令牌传递协议
Notes: 15

## Slide 16: 信道划分 MAC 协议: TDMA
时分多路复用
TDMA(time division multiple access)
节点轮流访问信道
每个节点分到固定长度的时隙(slot, length = pkt 传输时间)
没有使用的时隙被浪费！
example:
6-station LAN, 1,3,4 传输, slots 2,5,6 被浪费
1
3
4
1
3
4
6-slot
frame

## Slide 17: 信道划分 MAC 协议: FDMA
频分多路复用
FDMA(frequency division multiple access)
信道带宽按频率分段
每个节点分到固定的频段
没有使用的频段被浪费！
example: 6-station LAN, 1,3,4 传输, 频段2,5,6 闲置
frequency bands
time
FDM cable

## Slide 18: 7.4.3 随机访问协议
随机访问协议有许多种，常用的随机访问协议有：
  纯ALOHA、时隙ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA等
随机访问协议适用广播信道，节点以随机的方式发送数据，当多个节点同时发送数据时，存在冲突和竞争发送
  节点总是想立即占用整个信道
Notes: 18

## Slide 19: ALOHA协议
ALOHA协议是1970年由美国夏威夷大学设计的，用于美国夏威夷群岛的无线计算机网络的信道访问。ALOHA是夏威夷群岛土著居民的问候语。ALOHA协议分为纯ALOHA和时隙ALOHA
Notes: 19

## Slide 20: 纯ALOHA(unslotted)
unslotted Aloha:
简单, 当有数据帧到达时马上传输
冲突概率:
  在t0 发送的帧会与 [t0-1,t0+1]时段内发送的帧冲突

## Slide 21: 纯ALOHA效率
P(成功发送的概率) = P(节点传输概率) .
P(在 [t0-1,t0] 没有节点传输的概率).
P(在 [t0,t0+1] 没有节点传输的概率)
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
… 取N -> infty 时极限...
= 1/(2e) = .18

## Slide 22: 时隙ALOHA Slotted ALOHA
Assumptions:
所有帧恰好为Lbits长
时隙被划分为长度为L/R
节点只在时隙开始时传输帧
节点是同步的
如果两个或多个帧碰撞发生,则所有节点中时隙结束前检测碰撞
Operation:
如果节点发送一个新帧，在下一个时隙开始时发送
  如没有冲突
  节点成功发送该帧
  如果有冲突:
  节点在时隙结束前检测碰撞，
  以概率p在后续的每个时隙开始时重传，直到发送成功

## Slide 23: 时隙ALOHA Slotted ALOHA
Pros
只有一个活跃节点时，
高效
高度分布: 每个节点单独检测碰撞并决定何时重传
简单
Cons
有冲突, 浪费时隙
空闲时隙
成功时隙
时钟同步问题

## Slide 24: 时隙ALOHA效率
假设: N 节点中每一个时隙以概率p传输数据报
给定一个节点成功传送的概率 = p(1-p)N-1
任意一个节点成功传送的概率 = Np(1-p)N-1
效率最大化:
找到 p* 使Np(1-p)N-1最大
取Np*(1-p*)N-1
N趋于无穷极限 :
最大效率= 1/e = .37
Efficiency :
当有大量的节点要发送数据时，成功时隙占总时隙的份额
At best:
信道利用率仅为 37%!

## Slide 25: 载波侦听多路访问 CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
CSMA: 节点中传输前先侦听信道:
如果侦听到信道是空闲的，则传输整个帧
如果侦听到信道忙，则等待一段时间

## Slide 26: 载波侦听多路访问CSMA协议
CSMA分为非持续CSMA和持续CSMA两种机制，持续CSMA又分为1-持续和p-持续两种
1-持续是若信道空闲，立即发送数据，P-持续用于分隙信道
Notes: 26

## Slide 27: 载波侦听多路访问/冲突检测CSMA/CD协议
载波侦听多路访问/冲突检测CSMA/CD协议，也称为“边讲边听”协议
Notes: 27

## Slide 28
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为
传播时延对载波监听的影响
Notes: 28

## Slide 29
1 km
A
B
t
碰撞
t =   
B 检测到信道空闲
发送数据
t =    / 2
发生碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 0
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
单程端到端
传播时延记为
Notes: 29

## Slide 30: 二进制指数退避算法
确定基本退避时间，一般为端到端往返时间2τ，2τ也称为冲突窗口或争用期
定义参数k，k与冲突次数有关，规定k不能超过10，k＝Min[冲突次数，10]。在冲突次数大于10，小于16时，K不再增大，一直取值为10
从离散的整数集合[0，1，2，…，(2k－1)]中随机的取出一个数r
  等待的时延是r倍的基本退避时间，等于r×2τ。 r的取值范围与冲突次数k有关，r可选的随机取值数为2k个。这也是称为二进制指数退避的起因
当冲突次数大于10以后，都是从0—210-1个2τ中随机选择一个作为等待时间
当冲突次数超过16次，发送失败，丢弃所传输的帧，发出错误报告
Notes: 30

## Slide 31: 轮流 MAC协议
轮询(Polling)
主节点：
主节点询问从节点是否发送数据
用于工业控制网络
存在的问题:
  轮询的开销
  单点错误(master)
master
slaves
poll
data
data

## Slide 32: 轮流 MAC协议
令牌传递协议
(Token passing)
控制令牌在节点中顺序传递
token message
存在的问题:
  令牌开销
  延迟
  单点错误(token)
T
data
(nothing
to send)
T

## Slide 33: MAC 协议小结
信道分区(channel partitioning)
  按time, frequency 或 code
  TDMA, FDMA, CDMA
随机访问 (random access )
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  CSMA/CD 用于Ethernet
  CSMA/CA 用于802.11(Wifi)
轮流协议(taking turns)
  主节点轮询, 令牌传递
  Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring

## Slide 34: Chapter 5: Link Layer
5.1 概述和服务
5.2 检错和纠错
5.3 多路访问协议
5.4 链路层地址
5.5 以太网
5.6 链路层交换机

## Slide 35: MAC 地址和ARP
32-bit IP 地址:
  网络层地址
  用于数据报寻址，IP子网
MAC (LAN, physical, Ethernet) 地址:
  功能:
  在同一个子网，从一个接口卡传送帧到另外一个接口卡
  48 bit MAC 地址
    固定于NIC ROM, 有时软件可修改

## Slide 36: MAC 地址(more)
MAC 地址由 IEEE管理分配
制造商购买部分MAC地址空间
analogy:
(a) MAC address: 类似身份证号码
(b) IP address: 类似邮政编码
MAC 扁平地址结构 ➜ portability
  能够从一个LAN移动 接口卡 到另外一个LAN
IP 层次地址结构 ➜ NOT portable
  地址依赖于所在的IP 子网

## Slide 37: MAC 地址和ARP
LAN 上每块接口卡都有一个全球唯一 LAN 地址
Broadcast address =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
= adapter
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(wired or
wireless)

## Slide 38: 地址解析协议 ARP: Address Resolution Protocol
LAN上每个IP节点 (host, router) 都有一个ARP 表
ARP 表:
IP/MAC 地址的映射关系
< IP address; MAC address; TTL>
  TTL (Time To Live):
  映射的过期时间
  (typically 20 min)
Question: 如何从B的IP地址
知道B的MAC地址?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88

## Slide 39: ARP 协议: 同一个 LAN
A 希望发送数据报给 B,
但 B的 MAC 地址没有在 A的 ARP 表中.
1. A 广播ARP 查询数据报, 包含B的 IP 地址
  目标MAC 地址 =
  FF-FF-FF-FF-FF-FF
  LAN 中所有主机都收到ARP 查询
2. B 接到 ARP查询数据报,
使用自己的 (B) MAC地址构造数据报响应 A
  发送到A的帧以A 的MAC 地址为目标 (unicast)
3. A在ARP 表中缓存
IP-to-MAC 地址对,
直到该信息过时
  A和B之间若没有数据传输
  在一定时间后删除该条目
ARP 是即插即用
“plug-and-play”:
  生成ARP 表不需要设置

## Slide 40: ARP 协议:不同 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
假设:从A发送数据报到 B 经过 R
A 知道 B 的 IP 地址
R的两个接口卡分别与LAN相连
两个接口卡中都存在相应的ARP 表,

## Slide 41
A 生成 IP 数据报: 源地址为 A, 目的地址为 B
A 使用ARP 找到 R 的 MAC 地址, 对应于 111.111.111.110
A 生成链路层帧, 包含 R 的 MAC 地址为目的地址, 帧包含了A-to-B IP 数据报
A’s NIC 发送帧
R’s NIC 接收帧
R 解开 IP 从 Ethernet 帧中, 发现它的目的地是 B
R 使用 ARP 找到的 MAC 地址
R生成链路层帧, 帧包含了 A-to-B IP 数据报
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
非常重要的知识点!

## Slide 42: Chapter 5: Link Layer
5.1 概述和服务
5.2 检错和纠错
5.3 多路访问协议
5.4 链路层地址
5.5 以太网
5.6 链路层交换机

## Slide 43: Ethernet
完全占有有线局域网市场
NIC便宜
最早使用的 LAN 技术
简单，相对于token LANs 和 ATM
跟上了发展速度： 10 Mbps – 10 Gbps
Metcalfe’s Ethernet
sketch

## Slide 44: 星型拓扑 Star topology
总线拓扑流行于上世纪 90s
  所有节点位于同一个冲突域
目前星型拓扑已是标准
  交换机(switch) 位于中心
  使用以太网协议(Ethernet protocol ), 但是消除了冲突域
switch
bus: coaxial cable
star

## Slide 45: 以太网帧结构 Ethernet Frame Structure
发送数据的接口卡在 Ethernet 帧中封装 IP 数据报
(或其他网络层协议)
前同步码Preamble:
7 个字节10101010 后面跟着一个字节10101011
用于同步receiver, sender 时钟频率(clock rates)

## Slide 46: 以太网帧结构
地址(Addresses): 6 bytes
  当适配器收到一个以太网帧，目的地址是它的MAC地址或者是广播地址，都将该帧的数据字段的内容传递给网络层
  如果它收到了具有任何其他MAC地址的帧，则丢弃之。
类型(Type): 2 bytes
  允许以太网复用多种网络层协议(e.g., Novell IPX)
循环冗余校验(CRC): 4 bytes
  使得接收适配器检测帧中是否引入了差错

## Slide 47: 以太网：不可靠，无连接服务 Ethernet: Unreliable, connectionless
无连接(connectionless):
  发送和接收者之间没有握手过程
不可靠(unreliable):
  接收NIC 不发送 acks 或 nacks 给发送 NIC
  由干丢弃了以太网帧而可能存在间隙 (丢失了某些数据报)
  TCP会察觉到这些间隙
Ethernet的 MAC 协议: unslotted CSMA/CD

## Slide 48: 802.3 以太网标准: Link & Physical Layers
有许多不同的以太网标准
  相同的 MAC 协议和帧结构
  不同速度: 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10G bps
  不同物理介质: 光纤, 铜缆
application
transport
network
link
physical
MAC protocol
and frame format
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
fiber physical layer
copper (twister
pair) physical layer

## Slide 49: Chapter 5: Link Layer
5.1 概述和服务
5.2 检错和纠错
5.3 多路访问协议
5.4 链路层地址
5.5 以太网
5.6 链路层交换机
5.7 PPP
5.8 链路虚拟化: MPLS

## Slide 50: Hubs
… 物理层(“dumb”) 中继器:
  bits 从一个接口进来，从相同速度所有其它接口出去
  与Hub相连所有节点位于同一个冲突域
  没有帧缓冲
  Hub没有 CSMA/CD : 主机 NICs 检测冲突
twisted pair
hub

## Slide 51: 交换机Switch
链路层设备:
  存储, 转发以太网帧
  检查进来帧的 MAC 地址, 选择性的(selectively) 转发帧到一个或多个出去的接口
  使用 CSMA/CD 访问控制
透明性(transparent)
  主机意识不到交换机的存在
即插即用和自学习( plug-and-play, self-learning)
  交换机基本不需要配置

## Slide 52: Switch: 允许多个节点同时传输
主机与 switch有专用连接
switche缓冲数据报
Ethernet协议用于每一个连接
但是没有冲突; 全双工通信
  每个链路有自己的冲突域
switching:
A-to-A’ and B-to-B’ 同时传输, 没有冲突
  与Hub完全不一样
A
A’
B
B’
C
C’
switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)
1
2
3
4
5
6

## Slide 53: Switch Table
Q: switch 如何知道
A’ 在接口4可达,
B’ 在接口5 可达?
A: switch 有一个 switch table, 其中每个条目包含:
  (主机MAC 地址,
  主机的可达端口,
  时间戳)
看起来像路由表!
Q: switch table如何建立和维护?
  有点像路由表?
A
A’
B
B’
C
C’
switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)
1
2
3
4
5
6

## Slide 54: 自学习 Switch: self-learning
switch 学习 哪个主机可以通过哪个端口到达
  当一个帧到达交换机,
  交换机“学习” 发送者位置: LAN 网段
  在switch table记录sender/location
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
Switch table
(initially empty)
A
1
60

## Slide 55: 交换机: 帧过滤和转发 Switch: frame filtering/forwarding
When frame received:
1. 对接口x接收到的每个入帧，交换机在其表中存储
2. 使用 MAC 目标地址进行索引
3. if 表中有个表项将接口y与接口x相连
then {
if y=x then 丢弃该帧
else 转发到接口y相应网段
}
else 广播该帧
除接收到该帧端口外全部转发！

## Slide 56: 自学习, 前向转发例子:
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
Switch table
(initially empty)
A
1
60
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
目的地未知:
flood
A’ A
目标 A 位置已知:
A’
4
60
selective send

## Slide 57: Switches vs. Routers
都是存储转发设备
  routers: 网络层设备(检查网络层头部，IP地址)
  switches: 链路层设备(检查链路层层头部，MAC地址)
路由器维护 路由表, 使用路由算法
交换机维护 交换表, 实施过滤，学习算法

## Slide 58: 7.9 虚拟局域网
7.9.1 使用虚拟局域网的原因
7.9.2 虚拟局域网概述
7.9.3 VLAN使用的帧格式
7.9.4 静态VLAN和动态VLAN
7.9.5 VLAN主干连接标准协议
Notes: 58

## Slide 59: 7.9.1 使用虚拟局域网的原因
用集线器、网桥和未划分VLAN的交换机组建的传统网络中存在下列问题：
  (1) 全网属于一个广播域，每一次广播的数据帧无论是否需要，都会到达网络中的所有设备
    这就必然造成带宽资源的极大浪费
  (2) 全网属于一个广播域，容易引起广播风暴等问题
  (3) 网络的安全性不高。在这种网络结构中，所有用户都可以监听到服务器以及其他设备端口发出的数据包
    所以很不安全
Notes: 59

## Slide 60: 7.9.2 虚拟局域网概述
虚拟局域网VLAN（Virtual Local Area Network）
  允许一组不同物理位置的用户群共享一个独立的广播域
  可以在一个物理网络中划分多个VLAN
  使得不同的用户群属于不同的广播域
这样的逻辑划分与物理位置无关，通过划分用户群控制广播范围
  VLAN技术能够从根本上解决网络效率与安全性等问题
VLAN对广播域的划分是通过交换机软件来完成的
Notes: 60

## Slide 61: VLAN的划分
共划分了3个VLAN，VLAN中的数据帧和广播帧在各自的VLAN域内进行，不会直接到达其他区域
Notes: 61

## Slide 62: 7.9.3 VLAN使用的帧格式
1988年IEEE给出用于以太网帧格式扩展的IEEE802.3ac协议
以太网帧格式中插入一个4字节的VLAN标识字段,一种较为复杂的划分方法
数据链路层检测到源MAC地址字段后面的长度/类型字段的值是0x8100时，即知道后面插入了4个字节的VLAN标识
Notes: 62

## Slide 63: 7.9.5 VLAN主干连接标准协议
在同一个交换机上创建VLAN环境，当VLAN中的成员位于同一台交换机时，它们之间的通信很简单。但是VLAN的设置是按逻辑功能而非物理位置进行划分的，同一VLAN跨越任意物理位置的多个交换机的情况更为常见。常用的主干连接的标准为IEEE 802.1Q标准
VLAN的主干连接
IEEE 802.1Q标准
内部交换链路（ISL）标准
Notes: 63